## Slide 1: Białe plamy po POPC

## Slide 2
Wyznaczanie punktów adresowych do POPC

## Slide 3: Opracowanie zbioru istniejących punktów adresowych do POPC
PRG
Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju
NOBC
System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
OSM
Baza adresowa udostępniona w serwisie Open Street Map. Charakter pomocniczy w stosunku do baz PRG i NOBC.
Baza punktów adresowych
Białe plamy NGA

## Slide 4: Wyznaczanie białych plam NGA
1 | nie wykazano zasięgów światłowodowych w technologiach dostępowych
2 | nie wykazano zasięgów miedzianych parowych w technologiach dostępowych (z przepustowością min. 30 Mb/s)
3 | nie wykazano zasięgów kabli miedzianych współosiowych w technologiach dostępowych (z przepustowością min. 30 Mb/s)
4 | nie wykazano usług radiowych w technologiach dostępowych, dla których przepustowość na użytkownika końcowego stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu wynosi min. 30 Mb/s

## Slide 5: Wyłączanie adresów ujętych w planach inwestycyjnych
Plan inwestycyjny
Plan inwestycyjny
Białe plamy NGA
Plany inwestycyjne
Białe plamy poza planami inwestycyjnymi

## Slide 6: Wyłączanie adresów ujętych w sąsiedztwie czarnych plam

## Slide 7: Wyznaczanie optymalnego przebiegu sieci i szacowanie kosztów inwestycji

## Slide 8: Ocena opłacalności inwestycji
Nasycenie usługami
Ceny
Usługi
Typy usług oferowane na danym obszarze – głosowe, internet, TV
Czynniki wpływające na kwotę dofinansowania możliwego do uzyskania
Określone osobno dla każdego typu usług
Ceny uwzględniające pakiety usług

## Slide 9: Deklaracje beneficjentów
Wyznaczone punkty adresowe stanowią pulę tzw. „punktów podstawowych”
Nie jest zobowiązany do podłączenia wszystkich podstawowych punktów adresowych – białych plam w danym obszarze konkursowym
Beneficjent POPC w danym obszarze konkursowym zobowiązany jest do zadeklarowania minimalnej liczby gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem spośród puli punktów podstawowych.
Wybór punktów adresowych w ramach wymaganego minimum jest decyzją beneficjenta

## Slide 10: Podsumowanie przyczyn wykluczenia punktów adresowych z POPC
brak adresu w bazie PRG i/lub NOBC – dotyczy głównie nowych budynków
1
2
3
4
5
7
6
istniejący dostęp do stacjonarnego Internetu szerokopasmowego
o przepustowości > 30 Mb/s
planowana inwestycja ze środków własnych operatora telekomunikacyjnego
sąsiedztwo wcześniejszych inwestycji POPC (w przypadku kolejnych naborów wniosków)
położenie w sąsiedztwie czarnych plam NGA (w ramach tego samego oczka siatki GRID)
położenie w obszarze opłacalnym
wyłączenie z inwestycji w wyniku decyzji beneficjenta

## Slide 11: Wyznaczenie puli „punktów dodatkowych”
Wymiana punktów adresowych w ramach dozwolonego limitu (15% punktów adresowych wyznaczonych przez UKE w danym obszarze konkursowym)
Nie do wykonania minimalnego zobowiązania pokryciowego
Pula punktów dodatkowych punkty pominięte we wcześniejszych etapach
II i III konkurs POPC
Uzupełnienie listy podstawowych punktów adresowych

## Slide 12
Przykłady pomijania punktów adresowych przez Beneficjentów POPC

## Slide 13: Ostrowy Tuszowskie 206 (Foce 206 – część wsi Ostrowy Tuszowskie)
brak adresu w bazie PRG
* W PRG sąsiednie adresy jako Ostrowy Tuszowskie. Adres pod nr 206 był w NOBC jako Foce. Sąsiednie adresy wyznaczono w POPC jako Foce.
adres pominięty przez Beneficjenta pomimo podłączania wszystkich sąsiednich budynków

## Slide 14: Bieniewice ul. Błońska 48F
brak adresu w bazie NOBC
adres pominięty przez Beneficjenta pomimo podłączania wszystkich sąsiednich budynków

## Slide 15: Koruszka 4
czarna plama NGA (przed II konkursem Operator wykazał VDSL o przepustowości 80 Mb/s)
od 2017 Operator wykazuje tam jednak przepustowość 10 Mb/s
Sąsiednie punkty adresowe mają dostęp do Internetu szerokopasmowego od Operatora

## Slide 16: Wysoka 177
brak adresu w bazie PRG i NOBC w 2016 r.
punkt adresowy wyznaczony w puli punktów dodatkowych
adres pominięty przez Beneficjenta pomimo podłączania sąsiednich budynków

## Slide 17: Kliniska Wielkie ul. Piękna 16
brak adresu w bazie NOBC w 2016 r.
punkt adresowy wyznaczony w puli punktów dodatkowych
adres pominięty przez Beneficjenta pomimo podłączania wszystkich sąsiednich budynków

## Slide 18: Gogolewo 24
czarna plama NGA (w wschodniej części wsi Operator wykazał przepustowość 40 Mb/s – bliżej węzła w sąsiedniej wsi Dalewo)
biała plama NGA (w zachodniej części wsi Operator wykazał przepustowość 20 Mb/s) | Stan faktyczny – Operator może wszędzie świadczyć tylko usługę o przepustowości 20 Mb/s
40 Mb/s
20 Mb/s
20 Mb/s

## Slide 19: Zgłaszanie popytu
Miejsce na grafikę lub zrzut ekranu

## Slide 20: Liczba zgłoszeń popytu w latach 2018-2020
łącznie 14 829 zgłoszeń
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020
Seria 2 | 1665 | 4667 | 8497

## Slide 21
Rekomendacje umożliwiające zmniejszenie obszarów białych plam, przy zachowaniu wymogów w zakresie otwartości sieci

## Slide 22: Powody i cele
Na obszarach realizowanych projektów znajdują się białe gospodarstwa domowe nie objęte zakresem projektów.
Cele:
zwiększenie efektywności wybudowanych sieci
wzmocnienie celu działania 1.1. POPC tj. eliminowanie różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu
Gospodarstwa te, z uwagi na bliskość otoczenia wybudowanych sieci szerokopasmowych, w przypadku konstruowania kolejnych interwencji, nie znajdą uzasadnienia do otrzymania wsparcia publicznego.

## Slide 23: Rozwiązanie
Obowiązki Beneficjenta zapewnienia nadmiarowości dla OK opublikowania oferty hurtowej zapewniającej dostęp do wszystkich usług hurtowych
możliwość skorzystania przez Beneficjent z nadmiarowości sieci, w sposób określony dla OK
Skorzystanie z nadmiarowości, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku zachowania otwartości sieci oraz świadczenia usług hurtowych w najszerszym możliwym zakresie
brak zgłoszenia OK do skorzystania z usług hurtowych przez okres 6 miesięcy od opublikowania oferty hurtowej
Informacja do CPPC wraz ze wskazaniem daty opublikowania oferty oraz oświadczeniem, że żaden w wskazanym okresie OK nie zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie sieci

## Slide 24
Pytania i odpowiedzi
Pytania dotyczące przedstawionego materiału, proszę przesyłać na adres email:
sekretariat.dsa@uke.gov.pl